BẢN MÔ TẢ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

1. Tên kiểu dáng công nghiệp: Chai nhựa

2. Lĩnh vực sử dụng KDCN: KDCN được dùng trong lĩnh vực chai chứa đựng, cụ thể ở đây là chai chứa đựng chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm

3. Các KDCN tương tự đã biết: không biết

4. Liệt kê ảnh chụp/bản vẽ:

- Ảnh 1: ảnh chụp tổng thể;

- Ảnh 2: ảnh chụp mặt trước;

- Ảnh 3: ảnh chụp mặt sau;

- Ảnh 4: ảnh chụp mặt bên phải;

- Ảnh 5: ảnh chụp mặt bên trái;

- Ảnh 6: ảnh chụp từ trên xuống; và

- Ảnh 7: ảnh chụp từ dưới lên.

5. Mô tả kiểu dáng công nghiệp:

Đặc điểm tạo dáng cơ bản và khác biệt:

Kiểu dáng công nghiệp xin bảo hộ là chai nhựa gồm nắp chai, cổ chai, thân chai, đế chai, các đường gờ với thiết kế cụ thể như sau:

5.1. Nắp chai gắn liền với cổ chai (Hình 6), bằng nhựa, có dạng hình trụ, chiều cao khoảng 35 mm, đường kính khoảng 29 mm, mặt trên được làm mô cao lên giống hình tròn, ở giưa được thiết kế lõm vào bên trong tạo độ lồi cho phần trên và dưới của nắp chai.  Mặt dưới có các gờ dạng đường tròn ăn khớp với các gờ của cổ chai.

5.2. Thân của kiểu dáng công nghiệp, bằng nhựa, chiều cao khoảng 200mm, được thiết kế cụ thể như sau:

a. Mặt trước của thân kiểu dáng công nghiệp (Hình 2 ), có dạng hình chữ nhật thu nhỏ ở phía trên,  ở trên thân kiểu dáng công nghiệp có các gờ cong biến dạng, lõm vào bên trong thân chai; Có một đường gờ chạy từ trên xuống dưới của phần thân chai uốn lượn tạo thành hình vòng cung lớn; phần bên dưới của thân kiểu dáng công nghiệp là gờ dạng đường cong uốn lượn được làm lồi ra bên ngoài.

b. Mặt sau của thân kiểu dáng công nghiệp (Hình 3), được thiết kế tương tự mặt trước.

c. Mặt bên trái của thân kiểu dáng công nghiệp (Hình 5), có dạng hình trụ, chiều cao khoảng 194mm, được thiết kế uốn lượn từ trên xuống tạo độ phồng cho đế của kiểu dáng công nghiệp.

d. Mặt bên phải của thân kiểu dáng công nghiệp (Hình 4), có dạng hình trụ thẳng đứng, chiều cao khoảng 194mm, phần bên trên được tạo lõm ôm sát khối trụ thẳng đứng, ở giữa là một đường thẳng kéo dài từ cổ chai xuống phần đế

5.3. Đế kiểu dáng công nghiệp (Hình 7), bằng nhựa, chiều dài khoảng  129mm, chiều rộng khoảng 56mm. Dưới đế có một đường thẳng được làm nổi lên trên chia mặt đế thành hai nửa.

6. Yêu cầu bảo hộ:

Kiểu dáng công nghiệp xin bảo hộ là chai nhựa có đặc điểm như được trình bày trong phần mô tả kiểu dáng bên trên.

Trên đây là những đặc điểm tạo dáng cơ bản và khác biệt xin bảo hộ.

|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2016 (ký, đóng dấu) |
| --- | --- |